## Slide 1: Построение профиля рельефа местности

## Slide 3
Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение колодца с ветряным двигателем.

## Slide 4
Построение профиля следует начинать с построения осей координат. Согласно условиям задачи, горизонтальный масштаб профиля в 1 см 50 м – в два раза крупнее масштаба карты. Это означает, что любые расстояния при переносе из с карты на профиль будут удваиваться.

## Slide 5
Измеряем по карте расстояние между точками А и В. Расстояние на карте между точками А и В равно 4 см, то есть длина горизонтальной оси профиля составит 8 см.
4 см

## Slide 6
8 см
Построение профиля следует начинать с построения осей координат.
4 см

## Slide 7
Далее строятся вертикальные оси в соответствии с масштабом указанным в условии
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140

## Slide 8
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем положение начальной и конечной точек профиля
Точка А расположена между горизонталями 140 и 145 м (поскольку горизонтали проведены через 5 метров). Ближе к горизонтали 140 м, таким образом ее высота примерно 142 м. Отметим положение точки А на левой вертикальной оси.

## Slide 9
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем положение начальной и конечной точек профиля
Отметим положение точки А на левой вертикальной оси.
А

## Slide 10
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем положение начальной и конечной точек профиля
Точка В располагается на горизонтали 155 м. Отмечаем точку В на правой вертикальной оси.
А
В

## Slide 11
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем координаты следующей точки по линии профиля
Ближайшая к точке А горизонталь по линии профиля имеет высоту 145 м. Расстояние до нее 3 мм. Таким образом становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 145 м и находится на расстоянии 6 мм от левой вертикальной оси.
А
В
3 мм

## Slide 12
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем координаты следующей точки по линии профиля
Следующая точка линии профиля имеет высоту 145 м и находится на расстоянии 6 мм от левой вертикальной оси.
А
В
3 мм
6 мм

## Slide 13
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем координаты следующей точки по линии профиля
Следующая горизонталь по линии профиля имеет высоту 150 м и находится на расстоянии 6 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 150 м и находится на расстоянии 12 мм от левой вертикальной оси.
А
В
6 мм
12 мм

## Slide 14
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем координаты следующей точки по линии профиля
Следующая горизонталь по линии профиля имеет высоту 155 м и находится на расстоянии 24 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 155 м и находится на расстоянии 48 мм от левой вертикальной оси.
А
В
24 мм
48 мм

## Slide 15
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Определяем координаты колодца с ветряным двигателем
Колодец располагается на высоте приблизительно 156,5 м (в непосредственной близости от него мы видим абсолютную отметку г. Голая 156,9. Колодец находится на расстоянии 31 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты колодца. Он расположен на высоте 156,5 м и находится на расстоянии 62 мм от левой вертикальной оси.
А
В
31 мм
62 мм
Х

## Slide 16
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
Соединяем полученные точки
А
В
Х

## Slide 17
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
А
В
Х
При построении профиля следует помнить, что чем больше расстояние между горизонталями, тем меньше уклон поверхности и менее крутыми становятся склоны.

## Slide 18
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
А
В
Х
Чем меньше расстояние между горизонталями, тем больше уклон поверхности и более крутыми становятся склоны.

## Slide 19
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
А
В
Х

## Slide 20
140
160
155
150
145
160
155
150
145
140
А
В
Х